Hlavní prohlídka 01.01.1998            31115-3

Datum prohlídky: 01.01.1998
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

C. ZÁVADY:

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            31115-3

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 6.0   Vr: 22.0   Ve: 98.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024
Poznámka:

Běžná prohlídka 30.07.2015            31115-3

Datum prohlídky: 30.07.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- čelní zídky, průsaky ve spárách zdiva, výluhy, uchycený mech
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- vypadaná malta spár, vypadané zdivo, deformace klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy v silničním tělese
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| DSCN3658 | DSCN3657 |
| --- | --- |
| DSCN3656 | DSCN3655 |
| DSCN3654 | DSCN3653 |

Fotodokumentace

| DSCN3652 | DSCN3651 |
| --- | --- |
| DSCN3650 | DSCN3649 |
| DSCN3648 |  |

Běžná prohlídka 01.12.2015            31115-3

Datum prohlídky: 01.12.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- čelní zídky, průsaky ve spárách zdiva, výluhy, uchycený mech
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- vypadaná malta spár, vypadané zdivo, deformace klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy v silničním tělese
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_7947 | IMG_7948 |
| --- | --- |
| IMG_7949 | IMG_7950 |
| IMG_7951 | IMG_7952 |

Fotodokumentace

| IMG_7953 |  |
| --- | --- |

Běžná prohlídka 29.01.2016            31115-3

Datum prohlídky: 29.01.2016
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 1.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- čelní zídky, průsaky ve spárách zdiva, výluhy, uchycený mech
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- vypadaná malta spár, vypadané zdivo, deformace klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy v silničním tělese
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_8920 | IMG_8921 |
| --- | --- |
| IMG_8922 | IMG_8923 |
| IMG_8924 | IMG_8925 |

Fotodokumentace

| IMG_8926 |  |
| --- | --- |

Hlavní prohlídka 23.07.2016            31115-3

Datum prohlídky: 23.07.2016
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 03/1998
Přítomni: 
Směr popisu: z Bystřece do Výprachtic (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba i nosná konstrukce dobře přístupné
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry z hrubě opracovaných kamenných kvádrů.
Opěry oboustranně navazují na kamenné zídky navigace potoka.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zídky z hrubě opracovaných kamenných kvádrů, dodatečně nastavené dobetonávkami.

Ložiska, klouby, mostní závěry - 


Izolační systém
Hydroizolace je pravděpodobně tvořená jílovou mazaninou na rubu klenby.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Nosná konstrukce je tvořená polokruhovou klenbou z hrubě opracovaných kamenných kvádrů; tloušťka klenby je cca 0,55m, vzepětí je 1,84m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 5,15m mezi římsami.
Volná šířka mostu je 5,45m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy.

Odvodňovací zařízení - 


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové trubkové třímadlové zábradlí. Výška zábradlí je 1,2m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
K levému zábradlí je na konci mostu připevněn sloupek s dopravní značkou P2 (hlavní silnice).

Cizí zařízení na mostě
Podél pravého boku mostu je staticky nezávisle vedená ocelová truhlíková zateplená chránička.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je přírodní koryto přemosťovaného potoka Bystřec.

C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry
- ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
- drobně uchycená vegetace na čelních plochách

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce)
- na mnoha místech vypadnuté zaspárování zdiva
- uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 1998
- bez výraznějších změn

Ložiska, klouby, mostní závěry - 


Izolační systém
- plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
- značně proteklý podhled klenby
- lokálně hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany
- to samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany
- náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 1mm
- odpadnutá omítka bočních prstenců klenby

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 1998
- možné zhoršení stavu zdiva krajních částí podhledu klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- popraskaný živičný kryt na krajnicích

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- zvětralý beton říms
- otevřené příčné trhliny přes celý průřez říms v místě vetknutí zábradelních sloupků

Odvodňovací zařízení - 


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- zábradlí svým konstrukčním uspořádáním neodpovídá současným normovým požadavkům
- drobně prorýsovaná koroze přes nátěr

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- neosazené dopravní značky B13, B14 a E13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- špatně čitelné tabulky s evidenčními čísly

Cizí zařízení na mostě
- poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany - 


Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá vegetace v těsné blízkosti pravé čelní zídky na začátku mostu

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Prohlídky a běžná údržba prováděny dle možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit zaspárování zdiva opěr.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit zaspárování zdiva podhledu klenby v blízkosti hran (např. hloubková injektáž s ponecháním drenáží, případně i příčné sepnutí).
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dle možností obnovit poškozené omítnutí čelních prstenců klenby.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Očistit povrch mostních říms a následně opatřit povrch říms hydrofobním nátěrem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Obnovit nátěr zábradlí.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Osadit na začátku a na konci mostu nové tabulky s evidenčními čísly.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit vzrostlou vegetaci z těsné blízkosti mostního objektu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Osadit na začátku a na konci mostu dopravní značky B13, E13 a B14 dle závěru této prohlídky.
            Termín splnění: do 1 roku

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem SÚS Pk.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 7.0   Vr: 28.0   Ve: 122.0   Fe: 7.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaté z mostního pasportu včetně redukce koeficientem stavu.
Dle dostupných informací byly hodnoty zatížitelnosti mostu stanovené pomocí tabulek v roce 1995.
Hodnoty zatížitelnosti by měly být ověřené statickým přepočtem.

Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu | Opěra na konci mostu |

Fotodokumentace

| Podhled klenby zleva | Opěra na konci mostu vpravo |
| --- | --- |
| Podhled klenby vlevo | Podhled klenby vlevo u vrcholu - detail |
| Podhled klenby u pravé hrany | L.P. 1921 |

Fotodokumentace

| Levá krajnice | Trhlina v pravé římse |
| --- | --- |

Běžná prohlídka 27.10.2016            31115-3

Datum prohlídky: 27.10.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 11.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- výluhy, lokálně krápníky
- křídla-narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- křídla-v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- čelní zídky- prasklé spáry,opadaný mech
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo, stopy průsaků, výluhy, krápníky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu
- špatně čitelné ev.značení mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy na výtoku u 1.opěry
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

stabilizovat svahové kužele, křídla
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_2814 | IMG_2815 |
| --- | --- |
| IMG_2816 | IMG_2817 |
| IMG_2818 | IMG_2819 |

Fotodokumentace

| IMG_2820 | IMG_2823 |
| --- | --- |
| IMG_2825 | IMG_2827 |
| IMG_2829 | IMG_2830 |

Fotodokumentace

| IMG_2831 | IMG_2832 |
| --- | --- |
| IMG_2833 |  |

Běžná prohlídka 15.08.2017            31115-3

Datum prohlídky: 15.08.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 21.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- výluhy, lokálně krápníky
- křídla-narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- křídla-v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- čelní zídky- prasklé spáry,opadaná omýtka
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo, stopy průsaků, výluhy, krápníky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu !!
- špatně čitelné ev.značení mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy na výtoku u 1.opěry
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený- pouze od domu vlevo jsou tam schody
- na levé straně opěry- místní skládka odpadu

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

zajistit omezení skládky odppadu do řečiště
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce !!!
            Termín splnění: ihned 

přezdít, spárovat křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

stabilizovat svahové kužele, křídla
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce-výhledově      Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_7956 | IMG_7957 |
| --- | --- |
| IMG_7958 | IMG_7960 |
| IMG_7961 | IMG_7962 |

Fotodokumentace

| IMG_7963 | IMG_7964 |
| --- | --- |
| IMG_7965 | IMG_7966 |
| IMG_7967 | IMG_7968 |

Fotodokumentace

| IMG_7969 | IMG_7970 |
| --- | --- |
| IMG_7971 | IMG_7972 |
| IMG_7973 | IMG_7976 |

Fotodokumentace

| IMG_7977 | IMG_7978 |
| --- | --- |
| IMG_7979 |  |

Běžná prohlídka 26.10.2017            31115-3

Datum prohlídky: 26.10.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 11.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry:
- ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
- drobně uchycená vegetace na čelních plochách
- výluhy, lokálně krápníky

Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce):
- na mnoha místech vypadnuté zaspárování zdiva
- uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu

křídla:
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- uvolněné svahové kužele

čelní zídky:
- prasklé spáry,opadaná omítka
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
-plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
- značně proteklý podhled klenby výluhy, krápníky
- lokálně hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany
- to samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany
- náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 1mm
- odpadnutá omítka bočních prstenců klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13, B14 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu !!
- špatně čitelné ev.značení mostu

Cizí zařízení na mostě
- poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy na výtoku u 1.opěry
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený- pouze od domu vlevo jsou tam schody
- na levé straně opěry- místní skládka odpadu

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

zajistit omezení skládky odppadu do řečiště
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13,B14 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

přezdít, spárovat křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

stabilizovat svahové kužele, křídla
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: do 1 roku

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_9458 | IMG_9459 |
| --- | --- |
| IMG_9462 | IMG_9463 |
| IMG_9464 | IMG_9465 |

Fotodokumentace

| IMG_9460 | IMG_9466 |
| --- | --- |
| IMG_9467 | IMG_9468 |
| IMG_9469 | IMG_9470 |

Fotodokumentace

| IMG_9471 | IMG_9472 |
| --- | --- |
| IMG_9474 | IMG_9475 |

Běžná prohlídka 16.08.2018            31115-3

Datum prohlídky: 16.08.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry:
- ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
- drobně uchycená vegetace na čelních plochách
- výluhy, lokálně krápníky

Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce):
- na mnoha místech vypadnuté zaspárování zdiva
- uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu

křídla:
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- uvolněné svahové kužele

čelní zídky:
- prasklé spáry,opadaná omítka
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
-plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
- značně proteklý podhled klenby výluhy, krápníky
- lokálně hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany
- to samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany
- náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 1mm
- odpadnutá omítka bočních prstenců klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13, B14 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu !!
- špatně čitelné ev.značení mostu

Cizí zařízení na mostě
- poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy na výtoku u 1.opěry
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený- pouze od domu vlevo jsou tam schody
- na levé straně opěry- místní skládka odpadu

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit z koryta pod mostem dřevěné bednění spadlé z cizího zařízení z důvodu zanášení nánosy pod mostem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: ihned 

zajistit omezení skládky odpadu do řečiště: zákazovou cedulkou!!
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13,B14 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem !!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce v obvodu minimálně 2m od objektu!!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

praskliny ve vozovce ošetřit asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: ihned 

přezdít, spárovat křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_3844 | IMG_3845 |
| --- | --- |
| IMG_3846 | IMG_3847 |
| IMG_3848 | IMG_3849 |

Fotodokumentace

| IMG_3850 | IMG_3851 |
| --- | --- |
| IMG_3852 | IMG_3853 |
| IMG_3854 | IMG_3855 |

Fotodokumentace

| IMG_3856 | IMG_3858 |
| --- | --- |
| IMG_3859 | IMG_3860 |
| IMG_3861 | IMG_3862 |

Fotodokumentace

| IMG_3863 | IMG_3864 |
| --- | --- |

Běžná prohlídka 09.10.2018            31115-3

Datum prohlídky: 09.10.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 19.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry:
- ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
- drobně uchycená vegetace na čelních plochách
- výluhy, lokálně krápníky

Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce):
- na mnoha místech vypadnuté zaspárování zdiva
- uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu

křídla:
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- uvolněné svahové kužele

čelní zídky:
- prasklé spáry,opadaná omítka
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
-plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
- značně proteklý podhled klenby výluhy, krápníky
- lokálně hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany
- to samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany
- náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 1mm
- odpadnutá omítka bočních prstenců klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13, B14 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu !!
- špatně čitelné ev.značení mostu

Cizí zařízení na mostě
- poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlé stromy na výtoku u 1.opěry
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený- pouze od domu vlevo jsou tam schody
- na levé straně opěry- místní skládka odpadu

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

vyměnit mostní tabulky s evidenčním číslem !!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13,B14 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit z koryta pod mostem dřevěné bednění spadlé z cizího zařízení z důvodu zanášení nánosy pod mostem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce v obvodu minimálně 2m od objektu!!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

praskliny ve vozovce ošetřit asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: ihned 

přezdít, spárovat křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_4658 | IMG_4659 |
| --- | --- |
| IMG_4660 | IMG_4661 |
| IMG_4662 | IMG_4663 |

Fotodokumentace

| IMG_4664 | IMG_4665 |
| --- | --- |
| IMG_4666 | IMG_4667 |
| IMG_4668 | IMG_4669 |

Fotodokumentace

| IMG_4670 |  |
| --- | --- |

Běžná prohlídka 10.09.2019            31115-3

Datum prohlídky: 10.09.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 19.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry:
- ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
- drobně uchycená vegetace na čelních plochách
- výluhy, lokálně krápníky

Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce):
- na mnoha místech vypadnuté zaspárování zdiva
- uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu

křídla:
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- uvolněné svahové kužele

čelní zídky:
- prasklé spáry,opadaná omítka
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
-plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
- značně proteklý podhled klenby výluhy, krápníky
- lokálně hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany
- to samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany
- náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 1mm
- odpadnutá omítka bočních prstenců klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený- pouze od domu vlevo jsou tam schody
- na levé straně opěry- místní skládka odpadu

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce v obvodu minimálně 2m od objektu!!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit z koryta pod mostem dřevěné bednění spadlé z cizího zařízení z důvodu zanášení nánosy pod mostem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: ihned 

praskliny ve vozovce ošetřit asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: ihned 

přezdít, spárovat křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| DSC_0015 | DSC_0017 |
| --- | --- |
| DSC_0018 | DSC_0019 |
| DSC_0021 | DSC_0022 |

Fotodokumentace

| DSC_0023 | DSC_0025 |
| --- | --- |
| DSC_0026 |  |

Běžná prohlídka 07.01.2020            31115-3

Datum prohlídky: 07.01.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 5.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry:
- ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
- drobně uchycená vegetace na čelních plochách
- výluhy, lokálně krápníky

Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce):
- na mnoha místech vypadnuté zaspárování zdiva
- uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu

křídla:
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- uvolněné svahové kužele

čelní zídky:
- prasklé spáry,opadaná omítka
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
-plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
- značně proteklý podhled klenby výluhy, krápníky
- lokálně hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany
- to samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany
- náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 1mm
- odpadnutá omítka bočních prstenců klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený- pouze od domu vlevo jsou tam schody
- na levé straně opěry- místní skládka odpadu

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

doplnit dodatkovou tabulku E5 28t dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: ihned 

odstranit z koryta pod mostem dřevěné bednění spadlé z cizího zařízení z důvodu zanášení nánosy pod mostem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: ihned 

praskliny ve vozovce ošetřit asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: ihned 

přezdít, spárovat křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| IMG_0723 | IMG_0725 |
| --- | --- |
| IMG_0726 | IMG_0727 |
| IMG_0728 | IMG_0729 |

Fotodokumentace

| IMG_0730 |  |
| --- | --- |

Hlavní prohlídka 12.09.2020            31115-3

Datum prohlídky: 12.09.2020
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 209/2018
Přítomni: 
Směr popisu: z Bystřece do Výprachtic (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba i nosná konstrukce dobře přístupné
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno, slunečno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry z hrubě opracovaných kamenných kvádrů.
Opěry oboustranně navazují na kamenné zídky navigace potoka.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zídky z hrubě opracovaných kamenných kvádrů, dodatečně nastavené dobetonávkami.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Tento typ konstrukce nepoužívá ložiska.

Izolační systém
Hydroizolace je pravděpodobně tvořená jílovou mazaninou na rubu klenby.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Nosná konstrukce je tvořená polokruhovou klenbou z hrubě opracovaných kamenných kvádrů; tloušťka klenby je cca 0,55m, vzepětí je 1,84m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 5,15m mezi římsami.
Volná šířka mostu je 5,45m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy.

Odvodňovací zařízení
Příčným a podélným sklonem krytu vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové trubkové třímadlové zábradlí. Výška zábradlí je 1,2m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
K levému zábradlí je na konci mostu připevněn sloupek s dopravní značkou P2 (hlavní silnice).

Cizí zařízení na mostě
Podél pravého boku mostu je staticky nezávisle vedená ocelová truhlíková zateplená chránička.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je přírodní koryto přemosťovaného potoka Bystřec.

C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Vizuálně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry
Ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
Drobně uchycená vegetace na čelních plochách.
Vápenné inkrustace.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce)
Na mnoha místech vypadlé spárování zdiva
Uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu
Levá nábřežní zeď na začátku mostu se již rozpadá, působením kořenového systému vzrostlé vegetace.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2016
Bez výraznějších změn

Izolační systém
Plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
Značně proteklý podhled klenby.
Lokálně hloubkově vypadlé spárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany!
To samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany.
Náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 2mm.
Odpadlá omítka bočních prstenců klenby.

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2016
Možné zhoršení stavu zdiva krajních částí podhledu klenby.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Popraskaný živičný kryt na krajnicích.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Zvětralý beton říms.
Otevřené příčné trhliny přes celý průřez říms v místě vetknutí zábradelních sloupků.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí svým konstrukčním uspořádáním neodpovídá současným normovým požadavkům.
Lokálně prorýsovaná koroze přes nátěr.

Cizí zařízení na mostě
Poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce a odpadlý spodní krycí plech.

Území pod mostem a přístupové cesty
Nánosy naplavenin pod mostem.
Vzrostlá vegetace v okolí mostu.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.
Běžné prohlídky jsou prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit vzrostlou vegetaci z těsné blízkosti mostního objektu.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Odstranit náplav sedimentu pod mostem.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Opravit zaspárování zdiva opěr.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit zaspárování zdiva podhledu klenby v blízkosti hran (např. hloubková injektáž s ponecháním drenáží, případně i příčné sepnutí).
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Sanovat poškozené omítnutí čelních prstenců klenby.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Tlakově očistit povrch mostních říms, plošně sanovat a následně opatřit povrch říms hydrofobním nátěrem.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odrezit a obnovit PKO zábradlí.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Informovat správce nábřežních zdí o jejich stavu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Informovat správce cizího zařízení o jeho stavu.
   Skupina: admin.opatření-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Naplánovat výměnu krytu vozovky + nová hydroizolace.
   Skupina: opravy-výhledově      Termín splnění: výhledově

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem SÚS Pk Jaroslavem Kocandou.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 7.0   Vr: 28.0   Ve: 122.0   Fe: 7.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaté z mostního pasportu včetně redukce koeficientem stavu.
Dle dostupných informací byly hodnoty zatížitelnosti mostu stanovené pomocí tabulek v roce 1995.
Hodnoty zatížitelnosti by měly být ověřené statickým přepočtem.

Fotodokumentace

| Prostorová úprava na mostě, pohled ve směru staničení | Prostorová úprava na mostě, pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Pohled na objekt zleva | Pohled na objekt zprava |
| Pohled na objekt zprava 1 | Pohled do mostu zleva |

Fotodokumentace

| Pohled na opěru OP1 zleva | Pohled na opěru OP2 zleva |
| --- | --- |
| Pohled na opěru OP1 zprava | Pohled na opěru OP2 zprava |
| Evidenční číslo a omezující zatížitelnost ve směru staničení | Evidenční číslo a omezující zatížitelnost proti směru staničení |

Fotodokumentace

| Horní plocha levé římsy | Stav levé římsy |
| --- | --- |
| Horní plocha pravé římsy | Levé zábradlí |
| Stav nátěru levého zábradlí | Pravé zábradlí |

Fotodokumentace

| Stav nátěru pravého zábradlí | Stav krytu vozovky zprava do leva |
| --- | --- |
| Stav krytu na mostě proti směru staničení | Levé křídlo na začátku mostu (K1) |
| Levé křídlo na konci mostu (K3) | Levé křídlo na konci mostu (K3) 1 |

Fotodokumentace

| Napojení křídla na opěru OP1 vlevo | Navazující nábřežní zeď vlevo 1 |
| --- | --- |
| Navazující nábřežní zeď vlevo | Navazující nábřežní zeď vlevo u OP2 |
| Pravá čelní plocha mostu 1 | Pravá čelní plocha mostu |

Fotodokumentace

| Pravé křídlo na konci mostu (K4) | Pravý roh OP1 |
| --- | --- |
| Pravé křídlo na začátku mostu (K2) | Pravý roh OP2 |
| Pohled na zavěšené cizí zařízení vpravo na mostě | Stav podhledu cizího zařízení vpravo |

Fotodokumentace

| Odpadlý krycí plech cizího zařízení | Stav koryta pod mostem vlevo |
| --- | --- |
| Stav koryta pod mostem zprava | Podhled NK zleva |
| Podhled nosné konstrukce vlevo | Krápníky na podhledu NK |

Fotodokumentace

| Vypadlé spárování na podhledu klenby vlevo | Podhled nosné konstrukce zprava |
| --- | --- |
| Vypadlé spárování na podhledu klenby vpravo | Obnažená výztuž na podhledu římsy vlevo |
| Plošně proteklý podhled klenby a OP1 s vápennými inkrustacemi | Plošně proteklý podhled klenby a OP2 s vápennými inkrustacemi |

Fotodokumentace

| Stav opěry na konci mostu OP2 vlevo | Stav navazující nábřežní zdi vlevo |
| --- | --- |

Běžná prohlídka 18.08.2021            31115-3

Datum prohlídky: 18.08.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 17.2 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Bystřec-v zatáčce klenbový      Bystřec-klenba
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1921
Liniové staničení [km]: 4.325   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry:
- ojediněle vypadnuté zaspárování zdiva čelních ploch v úrovni kolísání hladiny potoka
- drobně uchycená vegetace na čelních plochách
- výluhy, lokálně krápníky

Nábřežní zídky (pravděpodobně jiný správce):
- na mnoha místech vypadnuté zaspárování zdiva
- uchycená i vzrostlá vegetace ve zdivu

křídla:
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo
- uvolněné svahové kužele

čelní zídky:
- prasklé spáry,opadaná omítka
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny-klenba

Izolační systém
-plošně proteklý podhled klenby s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až cca 0,1m (více v blízkosti levé hrany klenby)

Nosná konstrukce
- značně proteklý podhled klenby výluhy, krápníky
- lokálně hloubkově vypadnuté zaspárování zdiva podhledu klenby v oblasti vrcholu v blízkosti levé hrany
- to samé ve větší míře u pravé hrany do vzdálenosti cca 1m od hrany
- náznak podélné trhliny na podhledu klenby v oblasti vrcholu cca 0,5m od pravé hrany; šířka trhliny je do 1mm
- odpadnutá omítka bočních prstenců klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- poškozené zaizolování chráničky podél pravého boku nosné konstrukce
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je omezený- pouze od domu vlevo jsou tam schody
- na levé straně opěry- místní skládka odpadu

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

praskliny ve vozovce ošetřit asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: ihned 

lokálně - spárovat křídla, opěru,klenbu
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit z koryta pod mostem dřevěné bednění spadlé z cizího zařízení z důvodu zanášení nánosy pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

Fotodokumentace

| _081030 | _081059 |
| --- | --- |
| _081107 | _081156 |
| _081212 | _081604 |

Fotodokumentace

| _081607 | _081706 |
| --- | --- |
| _081714 | _081722 |
| _081945 | _082145 |