# Příloha č. 2 ZD

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Pronájem vibračních válců v počtu dvou kusů“

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování cenové nabídky na „Pronájem vibračních válců v počtu dvou kusů“, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Vymezení základních technických podmínek pro pronájem tandemového válce s vibračním a oscilačním běhounem pro cestmistrovství Pardubice  bod A/:

- Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem ojetý nebo továrně nový.

- Rok výroby min. 2015.

- Druh motoru naftový. Výkon motoru min. 70 kW.

- Velkoprostorová klimatizovaná panoramatická kabina izolovaná od vibrací s oboustranným nástupem a s koncepcí volného výhledu a volným výhledem na běhouny a staveniště. Spodní okna kabiny vpředu a vzadu. Elektrické nastavení ovládací jednotky sedadla, s automatikou couvání. Otočná sedačka ovládaná elektricky. 2 venkovní zpětná zrcátka.

- Elektrické proporcionální ovládání joystickem.

- Provozní hmotnost s kabinou min. 9 000 kg, max. 9 500 kg.

- Přepravní šířka min. 1800 mm max. 1900 mm.

- Pracovní šířka min. 3 000 mm, max. 3 100 mm.

- Šířka běhounu, vpředu/vzadu min. 1 650/1 650 mm, max. 1 700/1 700 mm.

- Průměr běhounu, vpředu/vzadu min. 1 160 mm, max. 1200/1200 mm.

- Regulátor frekvence.

- Amplituda, vpředu, I/II min 0,60/0,40 mm.

- Pracovní rychlost min. 0-8 km/h.

- Stoupavost, s vibrací / bez vibrace min. 40/45 %.

- Automatizovaný reverzní chod

- Předvolba rychlosti.

- Ořezávací a dohutňovací kolečko s řezacím nástrojem.

- Měřič zhutnění včetně teploměru na snímání teploty hutněné asfaltové směsi

- Plnění vodou pod tlakem zdola.

- Skrápění tlakovou vodou.

- Skrápění vodou regulované rychlostí.

- Spodní okna kabiny vpředu a vzadu.

- Automatická vibrace.

- Barevné provedení oranžová, akustická signalizace zpětného chodu.

- Systém skrápění vodou s postřikovací lištou vpředu a vzadu.

- Nádrž na vodu vpředu a vzadu o obsahu min. 800 lt, oboustranně plnitelná, s centrální výpustí vody.

- Osvětlení k provozu na veřejných komunikacích, výstražný maják oranžové barvy,

- Pracovní 2 reflektory nasměrované dopředu a 2 nasměrovány dozadu.

- Počítadlo motohodin.

- Stroj bude splňovat bezpečnostní předpisy ES.

- Odpojovač akumulátorů.

- Zabezpečení proti vandalismu (uzamykatelná nádrž PHL).

Vymezení základních technických podmínek pro pronájem tandemového válce s vibračním a oscilačním běhounem pro cestmistrovství Mor. Třebová bod B/:

- Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem ojetý nebo továrně nový.

- Rok výroby min. 2023, počet Mh max. 160.

- Druh motoru naftový. Výkon motoru min. 55 kW.

- Velkoprostorová klimatizovaná panoramatická kabina izolovaná od vibrací s oboustranným nástupem a s koncepcí volného výhledu a volným výhledem na běhouny a staveniště. Spodní okna kabiny vpředu a vzadu. Elektrické nastavení ovládací jednotky sedadla, s automatikou couvání. Plynulé otáčení o 260°; doleva a o 90°; doprava a boční posouvání sedadla doprava a doleva s multifunkční sklápěcí opěrkou vpravo Dělené dveře. 2 venkovní zpětná zrcátka. Autorádio s handsfree

- Elektrické proporcionální ovládání joystickem

- Vpředu a vzadu kamerový systém odolný vůči prachu a stříkající vodě ke sledování okolí před a za strojem, oba displeje umístěny v nepřímém zorném poli řidiče

- Provozní hmotnost s kabinou max. 7 850 kg.

- Zatížení na nápravu přední/zadní min. 3900/3850 kg

- Pracovní šířka max. 2 800 mm.

- Šířka běhounu, vpředu/vzadu max. 1550/1550 mm.

- Průměr běhounu, vpředu/vzadu max. 1200/1200 mm.

- Amplituda min.1,00 mm.

- Regulátor frekvence.

- Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu min. 25/26,00 kg/cm.

- Amplituda, vpředu, I/II min 0,60/0,40 mm.

- Odstředivá síla, vpředu, I/II min. 65/60kN.

- Statické plošné zatížení, vpředu/vzadu min. 0,20/0,20 kg/cm.

- Pracovní rychlost min. 	0-11 km/h.

- Stoupavost, s vibrací / bez vibrace min. 35/40 %.

- Úhel řízení min. +/- 22°.

- Úhel naklopení min. +/-3°.

- Automatizovaný reverzní chod

- Předvolba rychlosti.

- Dohutňovací systém okrajů vozovky na předním běhounu vpravo a zadním běhounu vlevo. Zařízení na přítlak a řezání hran, s ukazatelem stopy, vpředu vpravo a vzadu vlevo. Přítlačný válec 45°, řezací tloušťka vrstvy 5 cm. Přítlačný válec 45°, řezací tloušťka vrstvy 12 cm.

- Telematika.

- Měřič zhutnění včetně teploměru na snímání teploty hutněné asfaltové směsi

- Vstřikování na ochranu proti zamrzání zkrápění.

- Plnění vodou pod tlakem zdola.

- Skrápění tlakovou vodou.

- Režim ECO.

- Skrápění vodou regulované rychlostí.

- Spodní okna kabiny vpředu a vzadu.

- Automatická vibrace.

- Barevné provedení oranžová, akustická signalizace zpětného chodu.

- Systém skrápění vodou s postřikovací lištou vpředu a vzadu, filtrace vody min. 2násobná.

- Nádrž na vodu vpředu a vzadu o obsahu min. 700 lt, oboustranně plnitelná, s centrální výpustí vody.

- Osvětlení k provozu na veřejných komunikacích, výstražný maják oranžové barvy,

- Pracovní 2 reflektory nasměrované dopředu a 2 nasměrovány dozadu.

- Osvětlení okrajů běhounů LED.

- Osvětlení běhounů LED.

- Počítadlo motohodin.

- Stroj bude splňovat bezpečnostní předpisy ES.

- Odpojovač akumulátorů.

- Autorádio

- Zabezpečení proti vandalismu (uzamykatelná nádrž PHL).

- Do válce bude namontován profesionální telematický systém pro optimalizaci používání stroje a servisu.

Další požadavky:

- Součástí nabídky bude umístění servisního střediska (adresa, kontakty, telefonní a email spojení)

- Dodavatel v nabídce doloží parametry a popis.

- Součástí nabídky bude zaškolení obsluhy při uvedení do provozu.

- Dodavatel v nabídce doloží návod k obsluze s bezpečnostními pokyny k pronajímatelným strojům.

Požadovaná dokumentace při předání strojů:

Předávací protokol,

Návod k obsluze (tištěná forma i elektronická) v českém jazyce

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel organizace