Příloha č. 2 ZD

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nových podvalníků v počtu

2 kusů“

Technické požadavky pro tridemového podvalníku, cestmistrovství Pardubice.

- Tridemový podvalník pro přepravu pokladače (finišeru) a tandemového vibračního válce.

- Podvalník svou konstrukcí musí umožnit bezpečné naložení, převoz a složení pokladače (finišeru) a vibračního tandemového válce bez použití dalších mechanizačních prostředků. Na ložné ploše zapuštěné modřínové fošny tl. 48 mm. Provozní hmotnost finišeru cca 11 000 kg, délka cca 5 m. provozní hmotnost vibračního tandemového válce cca 5 700 kg, délka cca 3 m, šíře cca 1,5 m.

- Celopošná sklopná nájezdová rampa s roštovou výplní s kombinací zapuštěných modřínových fošen tl. 48 mm včetně dvou zajišťovacích řetězů s napínáky, hydraulicky ovládaná pomocí hydraulického rozvaděče. Hydraulická soustava připojena na tažné vozidlo (připojena záložní ruční pumpa). Prodloužené zajišťovací dorazy min. 0,5 m.

- Úhel nájezdu max. 12o, konstrukce a šířka odpovídající parametrům a rozměrům pokladače (finišeru) a vibračního tandemového válce.

- Největší technicky přípustná hmotnost 27 000 kg.

- Užitečné zatížení min. 20 000 kg.

- Délka ložné plochy min. 8 800 mm, celková délka max.10 950 mm.

- Označení těžiště podvalníku pro ustavení převážené mechanizace.

- Počet náprav 3, s možností zvednutí přední nápravy při přepravě prázdného podvalníku, pneumatické pérování s možností snížení úhlu nájezdu.

- Systém ABS a EBS.

- Pevná tridemová oj, Ø oka 50 mm. Výška středu závěsu tažného vozidla od vozovky 860 mm

až 970 mm.

- Zakrytý naviják s možností rychlé demontáže, umístěn na oji včetně montáže zásuvky na vozidle.

- Upevňovací třmeny v lemu a v podlaze podvalníku (minimálně 8 a 8 páry). Rozmístění ok odpovídající bezpečnému upevnění.

- Upevňovací řetězy s napínáky 4 ks a zajišťovací kurty 4 ks.

- Na podvalníku v přední části bude umístěna nádrž na vodu s výpustným kohoutem o obsahu cca 50 lt s možností snadné demontáže a dvě plastové schránky na nářadí, náhradní díly a příslušenství s možností snadné demontáže.

- Plastové schránky na nářadí v počtu dvou kusů umístěné ve spodní části podvalníku.

- Sklopné opěrné přední nohy v počtu dvou kusů.

- Zadní opěrné nohy v počtu dvou kusů.

- Rezervní kolo včetně držáku pod rámem podvalníku.

- 2x zábleskový maják.

- Hasicí přístroj ve schránce připevněn v přední části podvalníku.

- Barevné provedení oranžová RAL 2011.

- Výbava dle platných předpisů: zakládací klíny, klíč na kola boční a zadní ochrana proti 
podjetí, osvětlení, atd.

- Součástí dodávky bude zaškolení obsluhy při uvedení do provozu.

Technické požadavky pro tandemového podvalníku, cestmistrovství Moravská Třebová

- Tandemový podvalník pro přepravu tandemového vibračního válce.

- Podvalník svou konstrukcí musí umožnit bezpečné naložení, převoz a složení daného strojů bez použití dalších mechanizačních prostředků. Na ložné ploše zapuštěné modřínové fošny tl. 48 mm Provozní hmotnost vibračního tandemového válce cca 11 000 kg, délka cca 5 m.

- Celopošná sklopná nájezdová rampa s roštovou výplní s kombinací zapuštěných modřínových fošen tl. 48 mm včetně dvou zajišťovacích řetězů s napínáky, hydraulicky ovládaná pomocí hydraulického rozvaděče. Hydraulická soustava připojena na tažné vozidlo (připojena záložní ruční pumpa). Prodloužené zajišťovací dorazy min. 0,5 m.

- Úhel nájezdu max. 12o, konstrukce a úhel nájezdů odpovídající parametrům a rozměrům tandemového vibračního válce.

- Největší technická přípustná hmotnost 19 000 kg.

- Užitečné zatížení min. 14 000 kg.

- Délka ložné plochy min. 8 000 mm, celková délka max. 10 500 mm.

- Na ložné ploše jsou zapuštěné modřínové fošny tl. 48 mm.

- Označení těžiště podvalníku pro ustavení převážené mechanizace.

- Počet náprav 2, pneumatické pérování s možností snížení úhlu nájezdu.

- Systém ABS a EBS.

- Pevná tandemová oj, Ø oka 50 mm. Výška středu závěsu tažného vozidla od vozovky 860 mm

až 970 mm.

- Upevňovací třmeny v lemu a v podlaze podvalníku (minimálně 8 a 8 páry). Rozmístění ok odpovídající bezpečnému upevnění.

- Upevňovací řetězy s napínáky 4 ks a zajišťovací kurty 4 ks.

- Na podvalníku v přední části budou umístěné dvě nádrže na vodu s výpustnými uzávěry a s rozvodem hadic napojených do čerpadla o obsahu cca 2000 lt s možností snadné demontáže (převlečné matice pro napojení hadic s výpustnými kohouty zhotovit v kovovém provedení).

- Sklopné opěrné přední nohy v počtu dvou kusů.

- Zadní opěrné nohy v počtu dvou kusů.

- Rezervní kolo včetně držáku pod rámem podvalníku.

- Zábleskový maják.

- Plastové schránky na nářadí v počtu dvou kusů umístěné ve spodní části a dvou v horní části podvalníku.

- Hasicí přístroj ve schránce připevněn v přední části podvalníku.

- Barevné provedení oranžová RAL 2011.

- Výbava dle platných předpisů: zakládací klíny, klíč na kola boční a zadní ochrana proti 
podjetí, osvětlení, atd.

Požadovaná dokumentace při předání:

Předávací protokoly, záruční listy a záruční podmínky, servisní knihy (v českém jazyce). Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně práce). Návody k obsluze ve dvojím vyhotovení (jednou v elektronické podobě), katalogy náhradních dílů v minimálně v elektronické podobě. Technické průkazy a výpis technického osvědčení. Doklady o jakosti výrobku.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

…………………………………………………

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje